NTNU	Fakultet for informasjonsteknologi,

Norges teknisk-naturvitenskapelige	matematikk og elektroteknikk

universitet

Institutt for datateknikk

og informasjonsvitenskap

# Løsning på TDT4186 Operativsystemer

# Lørdag 06. desember 2008, kl. 09.00-13.00

Det ønskes korte og konsise svar på hver av oppgavene.

Les oppgaveteksten meget nøye, og vurder hva det spørres etter i hver enkelt oppgave.

Dersom du mener at opplysninger mangler i oppgaveformuleringene, beskriv de antagelsene du gjør.

Hver av de seks oppgavene teller like mye, og hver av deloppgavene teller like mye.

#### Oppgave 1: Operativsystemer (Operating Systems)

- Angi kort hvorfor vi trenger operativsystemer

SVAR:

Et operativsystem trengs for å gjøre det enklere og mer effektivt å bruke maskinvaren – ved å tilby ulike tjenester til brukerne og andre programmer samt kontrollere utnyttelsen av de forskjellige ressursene i maskinvaren og programvaren

- Diskuter kort hvordan operativsystemer for innebygde systemer (Embedded Systems) skiller seg fra tradisjonelle operativsystemer

SVAR:

Et operativsystem for innebygde systemer skiller seg fra tradisjonelle operativsystemer på bl.a. følgende måter:

- Fungerer i en sanntidsomgivelse

- Styres av ulike eksterne hendelser

- Håndterer tilhørende avbrudd direkte

- Tillater svært varierende konfigurering

- Har stor fleksibilitet m.h.t. I/O håndtering

- Bruker direkte tilpassete beskyttelsesmekanismer

#### Oppgave 2: Synkronisering av prosesser (Process Synchronization)

- Angi kort likheter og ulikheter mellom vranglåsmekanismene umuliggjørelse (prevention), unngåelse (avoidance) og oppdagelse (detection).

SVAR:

Likheter:

- Alle tre løser samme type problemer

Ulikheter:

- Umuliggjøre: Sikre i forkant at det ikke kan oppstå vranglåser

- Unngå: Sikre der og da at det ikke vil oppstå vranglåser

- Oppdage: La det oppstå vranglåser og så senere rette de opp igjen

- Her skal du vise hvordan en kan avgjøre om ulike situasjoner er trygge eller ikke i.f.m. å unngå vranglås med bankieralgoritmen (banker’s algorithm).

Vi har 3 ressurser og 3 prosesser. Utgangspunktet er som følger:

Ressursvektor (Resource vector):

| Ressurs |
| --- |
| R1 | R2 | R3 |
| 9 | 9 | 6 |

Kravsmatrise (Claim matrix):

|  | Ressurs |
| --- | --- |
| Prosess | R1 | R2 | R3 |
| P1 | 6 | 3 | 3 |
| P2 | 3 | 3 | 3 |
| P3 | 6 | 3 | 3 |

En gitt tilstand beskrives som angitt nedenfor:

Allokeringsmatrise (Allocation matrix):

|  | Ressurs |
| --- | --- |
| Prosess | R1 | R2 | R3 |
| P1 | 3 | 3 | 0 |
| P2 | 3 | 0 | 0 |
| P3 | 3 | 3 | 3 |

Tilgjengelighetsvektor (Availability vector):

| Ressurs |
| --- |
| R1 | R2 | R3 |
| 0 | 3 | 3 |

Du skal nå karakterisere hver av de følgende fire situasjoner m.h.t. trygghet/utrygghet osv. (safe / unsafe etc.):

- Prosess P1 ber om 3 enheter av ressurs R3

- Prosess P2 ber om 3 enheter av ressurs R3

- Prosess P3 ber om 3 enheter til av ressurs R3

- Prosess P3 ber om 3 enheter til av ressurs R1

SVAR:

| P1-R3: +3 | Utrygg |
| --- | --- |
| P2-R3: +3 | Trygg |
| P3-R3: +3 | Ulovlig, mulig |
| P3-R1: +3 | Lovlig, umulig |

#### Oppgave 3: Håndtering av lager (Memory Management)

- Diskuter kort fordeler og ulemper med å benytte virtuelt lager (virtual memory) kontra ikke å benytte virtuelt lager (no virtual memory) samt med å anvende assosiativt lager (cache memory) kontra ikke å anvende assosiativt lager (no cache memory).

SVAR:

Virtuelt lager – fordeler: Tillater flere aktive programmer og / eller større aktive programmer

Ikke virtuelt lager – fordeler: Mindre programvare / maskinvare overhead

Assosiativt lager – fordeler: Tillater raskere aksess til metainfo og / eller programinfo

Ikke assosiativt lager – fordeler: Mindre programvare / maskinvare overhead

- Her skal du vise hvordan ulike algoritmer for utbytting av program/data-sider fungerer (page replacement).

Primærlageret vårt har 3 siderammer (page frames), og en bestemt prosess dekker 15 sider (pages). I en gitt situasjon er alle siderammene tomme.

Listen med kommende program/data-forespørsler tilsvarer da følgende sideaksesser:

| Liste over sideforespørsler (fra venstre mot høyre) |
| --- |
| 3 | 6 | 9 | 3 | 12 | 6 | 15 | 9 | 6 |

Du skal nå angi i hvilke siderammer disse sidene i tur og orden plasseres med følgende fire algoritmer:

- Optimal (OPT - Optimal)

- Først-inn-først-ut (FIFO - First in first out / FCFS - First come first served)

- Minst nylig referert (LRU - Least recently used)

- Enbits klokke (U-CLOCK - Used bit based clock)

SVAR:

| OPT | 3* - - | 3 6* - | 3 6 9* | 3 6 9 | 12* 6 9 | 12 6 9 | 15* 6 9 | 15 6 9 | 15 6 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FIFO / FCFS | 3* - - | 3 6* - | 3 6 9* | 3 6 9 | 12* 6 9 | 12 6 9 | 12 15* 9 | 12 15 9 | 12 15 6* |
| LRU | 3* - - | 3 6* - | 3 6 9* | 3 6 9 | 3 12* 9 | 3 12 6* | 15* 12 6 | 15 9* 6 | 15 9 6 |
| U-CLOCK | !3* - ( - | !3 !6* - ( | !3 ( !6 !9* | !3 ( !6 !9 | !12* 6 ( 9 | !12 !6 ( 9 | !12 ( 6 !15* | 12 !9* !15 ( | !6* !9 ( 15 |

#### Oppgave 4: Tidsstyring av prosesser (Process Scheduling)

- Diskuter kort fordeler og ulemper med å benytte avbryting (preemption) kontra ikke å benytte avbryting (non-preemption) samt med å anvende prioriteter (priorities) kontra ikke å anvende prioriteter (no priorities) i.f.m. tidsstyring.

SVAR:

Avbryting – fordeler: Kan sikre bedre responstid og / eller gjennomstrømning

Ikke avbryting – fordeler: Mindre overhead, mindre utsulting

Prioriteter – fordeler: Kan sikre bedre responstid og / eller gjennomstrømning

Ikke prioriteter – fordeler: Mindre urettferdighet, mindre utsulting

- Her skal du vise hvordan ulike algoritmer for allokering av en prosessor fungerer (processor scheduling).

Datamaskinen vår har 1 prosessor (processor), og den brukes av 4 prosesser (processes). I en gitt situasjon er prosessoren ledig.

De ulike prosessene beskrives som angitt nedenfor:

| Prosess (Process) | Ankomsttid (Arrival time) | Tjenestetid (Service time) |
| --- | --- | --- |
| P1 | 0 | 75 |
| P2 | 30 | 90 |
| P3 | 60 | 60 |
| P4 | 90 | 30 |

Du skal nå angi i hvilken rekkefølge disse prosessene kjøres på prosessoren med følgende algoritmer:

- Først-inn-først-ut (FIFO - First in first out / FCFS - First come first served)

- Korteste totaltid først (SPN - Shortest process next)

- Korteste gjenværende tid først (SRT - Shortest remaining time)

- Høyeste responsforhold først (HRRN - Highest respons ratio next)

SVAR:

| FIFO / FCFS | P1 | P2 | P3 | P4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPN | P1 | P3 | P4 | P2 |  |
| SRT | P11:75 | P31:15 | P41:30 | P316:60 | P21:90 |
| HRRN | P1 | P2 | P4 | P3 |  |

#### Oppgave 5: Håndtering av I/O (I/O Management)

- Sammenlign kort bruk av mellomlagring (buffering) og nærlagring (caching) i.f.m. innlesing/utskrift.

SVAR:

Mellomlagring:

- Optimalisering av en aksess

- Utjevner hastighetsvariasjoner

Nærlagring:

- Optimalisering av flere aksesser

- Utnytter lokalitetsprinsippet

- Her skal du vise hvordan ulike algoritmer for tidsstyring av diskaksesser fungerer (disk scheduling).

Disken vår har 450 spor (tracks). I en gitt situasjon befinner lese/skrive-hodet seg over spor nummer 150 på vei fra lave til høye nummer.

Køen med ventende lese/skrive-forespørsler tilsvarer da følgende sporaksesser:

| Kø for sporforespørsler (fra venstre mot høyre) |
| --- |
| 162 | 144 | 402 | 24 | 210 | 120 |

Du skal nå angi i hvilken rekkefølge disse sporaksessene tilfredsstilles med følgende fire algoritmer:

- Først-inn-først-ut (FIFO - First in first out / FCFS - First come first served)

- Korteste søk først (SSTF - Shortest seek time first)

- Toveis heis (SCAN - Scanning)

- Enveis heis (C-SCAN - Circular scanning)

SVAR:

| FIFO / FCFS | 162 | 144 | 402 | 24 | 210 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SSTF | 144 | 162 | 120 | 210 | 24 | 402 |
| SCAN | 162 | 210 | 402 | 144 | 120 | 24 |
| C-SCAN | 162 | 210 | 402 | 24 | 120 | 144 |

#### Oppgave 6: Sikkerhet (Security)

- Angi kort viktige sikkerhetstrusler (security threats) som et operativsystem må forholde seg til

SVAR:

Viktige sikkerhetstrusler er:

  - Uautorisert tilgang til info

  - Forfalskning av info / resultater

  - Avbrutt tilgang til info / tjenester

  - Overtagelse av kontroll over info / tjenester

- Diskuter kort tilhørende sikkerhetsteknikker (security techniques) som et operativsystem kan anvende seg av

SVAR:

Tilhørende sikkerhetsteknikker er:

  - Autentisering – administrativ funksjon basert på noe man kjenner, har, er eller gjør

  - Aksesskontroll – administrativ funksjon basert på identitet, nivå eller rolle

  - Innbruddsdetektering – kontrollfunksjon rettet mot ulike aktører (vertsbasert, nettverksbasert)

  - Aktivitetshåndtering – kontrollfunksjon rettet mot ulike agenter (virus, orm, buffer overflyt)