NTNU	Fakultet for informasjonsteknologi,

Norges teknisk-naturvitenskapelige	matematikk og elektroteknikk

universitet

Institutt for datateknikk

og informasjonsvitenskap

Kontaktperson under eksamen:

Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, Gløshaugen

Mads Nygård, 90596534.

# Kontinuasjonseksamen i TDT4186 Operativsystemer (Bokmålstekst)

# Lørdag 16. august 2008, kl. 09.00-13.00

Hjelpemidler: D.

Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt.

Bestemt, enkel kalkulator tillatt.

Sensuren faller fredag 5. september.

Les oppgaveteksten meget nøye, og vurder hva det spørres etter i hver enkelt oppgave.

Det ønskes korte og konsise svar på hver av oppgavene. Det vesentlige er å kunne dokumentere forståelse, beherske prinsipper og se sammenhenger – ikke å kunne gjengi en mengde detaljer.

Dersom du mener at opplysninger mangler i oppgaveformuleringene, beskriv de antagelsene det er naturlig å gjøre. Merk at viktige begreper er angitt på både norsk og engelsk.

Hver av de fem oppgavene teller like mye, og hver av deloppgavene teller like mye.

#### Oppgave 1 – Bruk av CPU og I/O (CPU and I/O management) – 20 %

- Sammenlign prosesser (processes) og tråder (threads), og beskriv minst tre forskjellige måter å implementere tråder på i moderne operativsystemer.

- Klargjør hvordan tidsstyring av diskforespørsler (disk scheduling) bør optimaliseres på forskjellige måter under ulike operativsystem-omgivelser.

#### Oppgave 2 – Synkronisering av prosesser (Process synchronization) – 20 %

- Angi hva prosess-synkronisering er.

- Beskriv med praktiske eksempler minst tre typiske situasjoner hvor prosess-synkronisering trengs i operativsystemer.

- Illustrer med konkret kode hvordan gjensidig utelukkelse (mutual exclusion) kan og bør implementeres med henholdsvis semaforer (semaphores), monitorer (monitors) og meldinger (messages).

#### Oppgave 3 – Bruk av lager (Memory management) – 20 %

- Angi hvor og når sideutbytting (page replacement) trengs.

- Beskriv minst tre sideutbyttings-algoritmer som er i bruk i virkelige operativsystemer.

- Illustrer med ett / flere konkrete eksempler hvordan de angitte algoritmer skiller seg fra hverandre, og diskuter derigjennom fordeler og ulemper med hver av dem.

#### Oppgave 4 – Kjøring av prosesser (Process scheduling) – 20 %

- Klargjør hvorfor andre algoritmer for prosesskjøring trengs for multiprosessorer (multi processors) enn for singleprosessorer (single processors).

- Analyser minst tre ulike former for prosesskjøring på multiprosessorer ved å diskutere under hvilke forhold hver av dem bør benyttes.

#### Oppgave 5 – Distribuerte systemer (Distributed Systems) – 20 %

- Angi hva et distribuert system er

- Diskuter fordeler med distribuerte systemer

- Diskuter utfordringer med distribuerte systemer