NTNU	Fakultet for informasjonsteknologi,

Norges teknisk-naturvitenskapelige	matematikk og elektroteknikk

universitet

Institutt for datateknikk

og informasjonsvitenskap

# Kontinuasjonsløsning på TDT4190 Distribuerte systemer

# Lørdag 16. august 2008, kl. 09.00-13.00

Les oppgaveteksten meget nøye, og vurder hva det spørres etter i hver enkelt oppgave.

Det ønskes korte og konsise svar på hver av oppgavene. Det vesentlige er å kunne dokumentere forståelse, beherske prinsipper og se sammenhenger – ikke å kunne gjengi en mengde detaljer.

Dersom du mener at opplysninger mangler i oppgaveformuleringene, beskriv de antagelsene det er naturlig å gjøre. Merk at viktige begreper er angitt på både norsk og engelsk.

Hver av de fire oppgavene teller altså ikke like mye, men hver av deloppgavene teller like mye.

#### Oppgave 1 – Kommunikasjon og synkronisering 
(Communication and synchronization) – 20 %

- Drøft kort noen ulike former for ordning (ordering) som kan kreves i forbindelse med kommunikasjon mellom grupper av prosesser i distribuerte systemer, og diskuter kort aktuelle måter å implementere minst to slike former for ordning på

SVAR:

Ulike former:

- Uordnet – Ingen intern ordning

- Kausalt ordnet – Intern ordning tilsvarende eventuelt årsak-virknings forhold

- Totalt ordnet – Intern ordning uansett

- Synkront ordnet – Ekstern, dobbel barriere

Implementasjon:

- Uordnet – Ingen spesielle tiltak

- Kausalt ordnet –Logiske klokker + nodeidentifikatorer (/ vektorklokker – egentlig unødvendig)

- Totalt ordnet – Logiske klokker + nodeidentifikatorer (/ vektorklokker – egentlig unødvendig)

- Synkront ordnet – Logiske klokker (/ vektorklokker) + Ekstra nodekom. & -nodesynkronisering

- Angi kort overordnete krav som bør stilles til algoritmer for å foreta primas utvelgelse (secretary election) i et distribuert system, og illustrer minst en aktuell algoritme for å løse denne oppgaven

SVAR:

Overordnete krav:

- Oppnå absolutt primas utvelgelse

- Sikre at alle aktive prosesser involveres

- Sikre at ingen passiv prosess ødelegger

- Unngå vranglås og utsulting

- Unngå avhengighet av enkeltnoder eller enkeltmeldinger

- Unngå eller begrens flaskehalser i systemet (noder og lenker)

- Begrens meldingsmengder og prosesseringsforsinkelser

Tilsvarende algoritmer:

- Sentralisert algoritme (enkel)

Start Valg-rutine: 1a) Send Valg-melding til global koordinator

Får Valg-melding: 2a) Send N-1 * OK?-melding 2b) Motta < N-1 * OK!-melding 2c) Send Sjef-melding til alle m/ Størst identifikator

Får OK?-melding: 3a) Send OK!-melding til global koordinator

- Distribuert algoritme (avansert)

Start Valg-rutine: 1a) Send Valg-melding til alle med høyere identifikator

Får Valg-melding (fra noen lavere): 2a) Send OK-melding til avsender 2b) Start Valg-prosess som over

Får OK-melding (fra noen høyere): 3a) Gi opp for andre

Får ingen melding (fra noen høyere): 4a) Send Sjef-melding til alle m/Egen identifikator

- Ringalgoritme (typisk)

Start Valg-rutine: 1a) Send Valg-melding m/ Egen identifikator

Får Valg-melding: 2a) Med høyere identifikator og Egen ikke inkludert / Egen inkludert: Send videre m/ Gitt identifikator 2b) Med lavere identifikator og Egen ikke inkludert: Send videre m/ Egen identifikator 2c) Med lavere identifikator og Egen inkludert: Stopp Valg-melding 2d) Med samme identifikator og Egen inkludert: Send Sjef-melding m/ Egen identifikator

Får Sjef-melding: 3a) Med høyere identifikator: Send videre m/ Gitt identifikator 3b) Med samme identifikator: Avslutt rutine

#### Oppgave 2 – Distribuerte databasesystemer og distribuert pålitelighet 
(Distributed database systems and distributed reliability) – 30 %

Tofase-låsing (2PL – 2 phase lock) i databasesystemer tilsier at alle objekter som skal aksesseres må låses før noe objekt blir låst opp. 2PL er nok til å sikre seg mot gale resultater i forbindelse med transaksjoner som utføres i parallell i sentraliserte databaser.

- Begrunn kort om 2PL-løsningen fra sentraliserte databasesystemer kan anvendes direkte i distribuerte databasesystemer med fragmentering men uten replisering (fragmented, non-replicated distributed databases). Hvis noen nye problemer må løses i tillegg, skal dette illustreres med eksempler. Tilhørende nye løsninger skal eventuelt kort beskrives.

SVAR:

Tilstrekkelighet:

- Basis 2PL er direkte anvendbar.

Nye problemer:

- Kun effektivitetsutfordringer
(Vranglåser oppdages senere, og tilhørende aborter kaster bort mer arbeid),
ingen korrekthetsproblemer.

Tilhørende løsninger:

- Intet spesielt

- Begrunn også kort om 2PL-løsningen fra sentraliserte databasesystemer kan anvendes direkte i distribuerte databasesystemer med fragmentering så vel som replisering (fragmented, replicated distributed databases). Hvis noen nye problemer må løses i tillegg, skal dette illustreres med eksempler. Tilhørende nye løsninger skal eventuelt kort beskrives.

SVAR:

Tilstrekkelighet:

- Basis 2PL er nesten direkte anvendbar.

Nye problemer:

- Både effektivitetsutfordringer
(Vranglåser oppdages senere, og tilhørende aborter kaster bort mer arbeid)
og korrethetsproblemer
(Låsing av et / flere fysiske replikater må føre til låsing av tilhørende logiske objekt).

Tilhørende løsninger:

- Sentralisert låsing (På sentral node)

- Sentralisert / distribuert låsing (Av primær-kopi / master-element)

- Distribuert låsing (Spenn: W låser alle og R låser en - W og R låser begge en majoritet)

Tofase-skriving (2PW – 2 phase write) i databasesystemer tilsier at alle objekter som skal oppdateres må skrives til en logg før noe objekt blir skrevet til databasen. 2PW er nok til å sikre seg mot gale resultater i forbindelse med transaksjoner som feiler under utførelse i sentraliserte databaser.

- Begrunn kort om 2PW-løsningen fra sentraliserte databasesystemer kan anvendes direkte i distribuerte databasesystemer med fragmentering men uten replisering (fragmented, non-replicated distributed databases). Hvis noen nye problemer må løses i tillegg, skal dette illustreres med eksempler. Tilhørende nye løsninger skal eventuelt kort beskrives.

SVAR:

Tilstrekkelighet:

- 2PW sikrer kun atomiskhet (m.h.t. feil) innen en node (alt-eller-intet).

Nye problemer:

- Trenger også å sikre atomiskhet (m.h.t. feil og autonomi) mellom flere noder (alle eller ingen).
Tilstandssyn (oppfatning av hvilke logiske objekter er tilgjengelige eller ikke) er ikke et ekstra problem.

Tilhørende løsninger:

- 2PC: 1.fase (stemming), 2.fase (utføring) / 
3PC: 1.fase (stemming), 2.fase (orientering), 3.fase (utføring)

- Begrunn også kort om 2PW-løsningen fra sentraliserte databasesystemer kan anvendes direkte i distribuerte databasesystemer med fragmentering så vel som replisering (fragmented, replicated distributed databases). Hvis noen nye problemer må løses i tillegg, skal dette illustreres med eksempler. Tilhørende nye løsninger skal eventuelt kort beskrives.

SVAR:

Tilstrekkelighet:

- 2PW sikrer kun atomiskhet (m.h.t. feil) innen en node (alt-eller-intet).

Nye problemer:

- Trenger også å sikre atomiskhet (m.h.t. feil og autonomi) mellom flere noder (alle eller ingen).
Tilstandssyn (oppfatning av hvilke logiske objekter er tilgjengelige eller ikke) er dog et ekstra problem.

Tilhørende løsninger:

- 2PC: / 3PC:
Med både nodefeil og kommunikasjonsfeil kreves egne protokoller for å utpeke partisjon for oppdatering. (Med kun nodefeil kreves intet ekstra).

#### Oppgave 3 – Distribuerte filsystemer og distribuerte navnetjenester 
(Distributed file systems and distributed name services) – 20 %

- Angi kort overordnete krav som bør stilles til et distribuert filsystem, og diskuter kort viktige komponenter som må implementeres i et slikt system

SVAR:

Overordnete krav:

- Sikre ekte globalt filsystem

- Tilby ulike former for konsistensoppnåelse

- Tilby ulike former for oppdateringssemantikk

- Håndter både feiltoleranse og mobilitetstoleranse

- Utnytt klientmaskiner

- Utnytt datacaching

- Begrens beregningsspredning

- Begrens datareplisering

Viktige komponenter:

- Filtjeneste (med grensesnitt som i sentraliserte filsystemer)

- Katalogtjeneste (med iterativ søking mot filer)

- Klienttjeneste (med mapping mot filtjeneste / katalogtjeste / filtjeneste+katalogtjeneste)

- Angi kort overordnete krav som bør stilles til en distribuert navnetjeneste, og diskuter kort viktige komponenter som må implementeres i en slik tjeneste

SVAR:

Overordnete krav:

- Tilby hierarkisk navnerom:

###### Separat for hvert enkelt organisasjonsenhet etc. – full frihet etter behov

- Tilby tilpassete navnetjenere:

###### Samlet for flere organisasjonsenheter etc. – full tilpasning til last

- Anvend gradvis binding av navn:

Åpner således opp for utnyttelse av aliaser

- Anvend iterativ binding av navn:

Åpner således opp for utnyttelse av caching

Viktige komponenter:

- Implementer nødvendige operasjoner – for maskiner, brukere og tjenester:

###### Registrer (Hvem, hva)

Finn (Hva)

Deregistrer (Hvem, hva)

- Implementer caching og replikasjon:

Sikrer ytelse og tilgjengelighet

#### Oppgave 4 – Distribuerte multimediasystemer og distribuert sikkerhet (Distributed multimedia systems and distributed security) – 30 %

- Angi hvilke ekstra utfordringer og oppgaver multimediasystemer for distribuerte omgivelser står overfor i forhold til multimediasystemer for sentraliserte omgivelser

SVAR:

Generelt

Svært korte tur-retur tider kreves for interaktive MM-applikasjoner

Store, skiftende ressurskrav som ikke kan monopolisere parallelt kjørende applikasjoner

- Beskriv og vurder bøttebufferalgoritmen (token bucket algorithm)

SVAR:

Beskrivelse

* En mediakilde tøyles ved at det innsettes en spesiell buffer mellom den og en medieavtaker

* Bufferen inkluderer en generator som kontinuerlig fyller en bøtte med buffertoken

* Bøttebufferen vil nedskalere uten helt å fjerne variasjonene i mediastrømmen

Vurdering

En ganske effektiv algoritme – ved at den implementerer en lineært bundet ankomststrøm

- Angi hvilke ekstra utfordringer og oppgaver sikkerhet i distribuerte systemer står overfor i forhold til sikkerhet i sentraliserte systemer

SVAR:

Generelt

Forespørsler og resultater kan gå via meldinger over ett / flere nett hvor de kan lett kan utsettes for ulike former for manipulasjon (aksess og endring i ulike former)

Kontroll av ulike aspekter blir vanskeligere på tvers av noder (identitet og rettigheter generelt sett)

- Beskriv og vurder Needham-Schroeder algoritmen for meldingsautentisering (message authentication)

SVAR:

Beskrivelse

Autentisering (av aktør A og B seg imellom via en tjener S)

1) A->S: A, B, NA

2) S->A: {NA, B, KAB, {KAB, A}KB}KA

3) A->B: {KAB, A}KB

4) B->A: {NB}KAB

5) A->B: {NB-1}KAB

Vurdering

En funksjonelt sett ganske riktig algoritme – kun manglende et tidsmerke i melding nr. 3