Institutt for konstruksjonsteknikk

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

NTNU- Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet

MASTEROPPGAVE 2007

| FAGOMRÅDE: Stålkonstruksjoner | DATO: 26.06.2007 | ANTALL SIDER: 98 |
| --- | --- | --- |

TITTEL: T- stubb forbindelser i stål T- stub connections in steel

UTFØRT AV: Øyvind Gundersen

SAMMENDRAG: Konstruksjoner i stål- og aluminium utføres ofte med I- og H-tverrsnitts bjelker og søyler. I knutepunktene i slike konstruksjoner møtes ofte plater (stegplater og flensplater) vinkelrett på hverandre, og det brukes sveiste og skrudde forbindelser mellom platene. En av de mest vanlige komponenter i slike forbindelser blir da T-stubb forbindelsen. Det er gjennom årene gjort en mengde forsøk med stålforbindelser generelt. Formlene for T-stubb forbindelsen er trolig forankret i en stor mengde forsøk, og det forventes derfor at de gir et godt estimat for virkelig kapasitet. Konstruksjonsstål har god evne til å etablere plastiske flytelinjer (ledd), noe som er en av de grunnleggende forutsetninger for mekanismemodellene som er forutsatt i beregningsformlene. Det skal i dette studentarbeidet gjøres laboratorieforsøk for å etablere forsøksdata for noen typiske T-stubb forbindelser. Hensikten er å undersøke forbindelsenes virkelige oppførsel, og å få grundig undersøkt hvor godt vi kan beregne slike forbindelser både med håndregnemodeller og med datamaskinsimuleringer. Treffsikkerheten til beregningsformlene for T-stubb forbindelsene avhenger høyst trolig av forbindelsens aktuelle geometri. Det er av stor interesse å få vurdert varianter av geometrier, og fastslått i hvilket område av geometrier formlene har god nøyaktighet, og hvor nøyaktigheten blir dårlig.

FAGLÆRER: Arne Aalberg VEILEDER(E): Arne Aalberg og Per Kristian Larsen UTFØRT VED: Institutt for konstruksjonsteknikk, NTNU Trondheim

# Text boxes

TILGJENGELIGHET

Åpen