Denne rapporten har prosjektert et fjernvarmeanlegg for et avgrenset område i Bergen.

I denne oppgaven har man prosjektert et fjernvarmeanlegg. Fjernvarmeanlegget skal ligge i Mandal. En viktig forutsetning som er gjort er at området som anlegget skal forsyne ikke er bygd ennå. Det innebærer blant annet at man har større muligheter for valg av rørtraséer og at bygningene trenger mindre varme, fordi de er bedre isolert. Rapporten er framstilt på samme måten som spørsmålene rapporten skal besvare er stilt, altså i rekkefølge. Ett og ett spørsmål blir besvart av gangen. Som en mini-innledning til hver deloppgave er oppgaveteksten til det aktuelle delspørsmål vedlagt. Oppgave 2c) og oppgave 6a) er besvart med tekst i oppgave 2 b). De er også tegnet inn på kartet som er vedlagt.

Rapporten starter med å finne effekt- og energibehov. Effektbehovet er funnet til å være 1387 kW og energibehovet til 2065 MWh. Dette gir en forholdsvis lav brukstid på 1489 timer. Et annet viktig resultatet er at varmesentralen skal ha to energikilder; Grunnlasten skal dekkes av en pelletsovn, mens topplasten skal dekkes av en oljekjel. Fjernvarmenettet skal være et såkalt indirekte nett, altså med en varmeveksler mellom abbonentene og primærnettet. Videre skal det være et høy-temperatur-system, med en temperaturdifferanse på 110-60 grader på primærnettet. Selve rørene skal være stålrør med en diameter på 6,5 cm. Dimensjoneringen som er gjort fører til at noe som heter R-verdien, blir veldig høy. Det er et mål på hvor stort trykktap det er i rørene. At den verdien blir stor reflekterer at dette er et lite anlegg, der det er billigere å bruke elektrisk energi på å pumpe mye gjennom trange rør når det trengs, framfor å investere mye i store rør.

# Sammendrag

Konsentrert referat av rapporten (100-150 ord)

Inspirere til videre lesning

Skrives til slutt for å gi et nøyaktig bilde av rapporten!

Klargjøre emner/problemstillinger

Resultatene

Konklusjon

Anbefalinger